## Slide 1
Численное интегрирование
в ограниченной задаче трёх тел
Создание инструмента для изучения движения тела в системе Земля-Луна
Ключников Александр
Научный руководитель
Бабинцев В.А., доцент каф. общей физики МФТИ
Олимпиада Старт в науку
МФТИ, 2026

## Slide 2
Введение в тему
Задача трёх тел
Классическая задача
небесной механики.
Аналитического решения
не существует
КОЗТТ
Два массивных тела
движутся по окружности.
Третье тело — малой массы
Вращающаяся система
Земля и Луна неподвижны.
Появляются ускорение Кориолиса
и центробежное
Круговая ограниченная задача трёх тел — базовая модель для изучения динамики в системе Земля–Луна
1 / 27

## Slide 3
Актуальность и аналоги
КОЗТТ — базовая модель динамики Земля–Луна. Аналитического решения не существует
Инструмент | КОЗТТ | 3D | Тяга | Якоби | Веб
GMAT (NASA) | ● | ● | ● | − | −
STK (Ansys/AGI) | − | ● | ● | − | −
Universe Sandbox | − | ● | ● | − | −
PhET Simulations | − | − | − | − | ●
Desmos | − | − | − | − | ●
«Орбита. Челлендж» | − | ● | − | − | ●
rocketlauncher.space | ● | ● | ● | ● | ●
Я искал готовый симулятор — и не нашёл
2 / 27

## Slide 4
https://rocketlauncher.space
● 3D визуализация системы Земля–Луна
● Три интегратора с контролем Якоби
● Двигатель с настройкой окна тяги
● Точки Лагранжа L1–L5
3 / 27

## Slide 5
Цели и задачи
Создание обучающего веб-симулятора траекторий в системе Земля–Луна
1
Изучить теоретические основы КОЗТТ
2
Вывести уравнения движения во вращающейся системе координат
3
Реализовать расчёт траектории методом Эйлера
4
Реализовать метод Верле, сравнить точность с Эйлером
5
Численно найти точки Лагранжа L1–L5
6
Создать интерактивный 3D веб-симулятор
4 / 27

## Slide 6
Математическая модель
Уравнения движения во вращающейся системе координат:
G
грав. постоянная
Mₑ, Mₘ
массы тел
dₑ, dₘ
от барицентра
rₑ, rₘ
до центров масс
ω
угл. скорость
2ωẋ и −2ωẏ — ускорение от силы Кориолиса. Зависит от скорости
+ модель тяги: F = const в окне [tₒₙ, toff]
5 / 27
m = M - 𝛌t
масса топлива

## Slide 7
Область применимости
01
Круговая орбита
Орбита Луны считается круговой
(реальный эксцентриситет = 0.055)
02
Малая масса КА
Масса аппарата пренебрежимо мала
по сравнению с Землёй и Луной
03
Без Солнца
Не учитывается притяжение
Солнца и других тел
Модель корректна для качественного
изучения динамики и учебных целей
Для реальных миссий используются
полные эфемеридные модели
6 / 27

## Slide 8
Три интегратора
Метод Эйлера
Простой, порядок O(h)
Не сохраняет энергию
O(h)
Верле стандартный
Симплектический, O(h²) теор
Но Кориолис все портит
Деградация до O(h) в КОЗТТ
O(h) в КОЗТТ
Верле итерированный
3 итерации за шаг уточняют v
Восстанавливает порядок O(h²)
O(h²)
Кориолисово ускорение 2ω × v зависит от скорости → стандартный Верле теряет порядок → итерации восстанавливают O(h²)
7 / 27

## Slide 9
Интеграл Якоби
Единственная сохраняющаяся величина в КОЗТТ
< 0.001%
Отлично
< 0.01%
Хорошо
< 0.1%
Допустимо
> 0.1%
Плохо
8 / 27

## Slide 10
Log-log сходимость
Эйлер
Верле стандарт.
Верле итерир.
dt = 30 с | R² = 0.999
Эйлер: 8 400 м
Верле ст.: 1 900 м
Верле ит.: 0.13 м
49 000× точнее по позиции
9 / 27

## Slide 11
Адаптивный шаг
Вблизи тел 1/r растёт → нужен мелкий шаг
Далеко от тел
dt = dtmax
Силы малы, шаг максимален
Переходная зона
dt уменьшается
пропорционально v
Вблизи тела
dt ≈ dtmin
Силы велики, шаг минимален
→
→
10 / 27

## Slide 12
Поиск точек Лагранжа: Desmos
Графический анализ суммарного ускорения в Desmos
График ускорений
Построены графики гравитационного и центробежного ускорений. В точке пересечения суммарное ускорение обращается в ноль
Последовательное приближение
Многократное масштабирование области пересечения для определения координат с максимальной точностью
От графика к алгоритму
Графическое исследование привело к формализации метода бисекции для автоматического поиска точек Лагранжа
11 / 27

## Slide 13
Точки Лагранжа L1–L5
5 точек равновесия системы Земля–Луна
Точка | x, тыс. км | y, тыс. км | Метод | Ост. ускор., м/с²
L1 | 323 696 | 0 | Бисекция | < 10⁻¹⁸
L2 | 446 531 | 0 | Бисекция | < 10⁻¹⁸
L3 | −386 651 | 0 | Бисекция | < 10⁻¹⁸
L4 | 188 081 | 332 925 | Ньютон | < 10⁻¹⁸
L5 | 188 081 | −332 925 | Ньютон | < 10⁻¹⁸
График в Desmos → смена знака → бисекция → точность < 10⁻¹⁸ м/с²
Аналитические приближения (сфера Хилла) дают отн. ошибку 0.4–0.8% — численное решение точнее
12 / 27

## Slide 14
Личный вклад
Физика
Вывод уравнений движения КОЗТТ во вращающейся системе координат
Валидация
Реализация интеграла Якоби как инструмента проверки точности
Числ. методы
3 интегратора; обнаружение деградации Верле и реализация итерированного варианта
Эксперименты
Серия из 7 вычислительных экспериментов для количественной верификации
Алгоритмы
Нахождение точек Лагранжа L1–L5: бисекция + метод Ньютона
Разработка
3D веб-симулятор + скрипты поиска начальных условий
13 / 27

## Slide 15
Пути развития
Эллиптическая задача
Учёт эксцентриситета Луны (e = 0.055)
Влияние Солнца
Расширение до задачи четырёх тел
Удержание орбиты
Поддержание аппарата вблизи гало-орбиты
Лабораторные работы
Набор заданий на базе симулятора
14 / 27

## Slide 16
Выводы
✓
Изучены теоретические основы КОЗТТ, выведены уравнения движения
✓
Реализованы 3 интегратора; итерированный Верле точнее Эйлера в 58 000×
✓
Точки Лагранжа L1–L5 найдены численно (ост. уск. < 10⁻¹⁸)
✓
Модель верифицирована серией из 7 численных экспериментов
✓
Создан обучающий 3D веб-симулятор, опубликован онлайн
15 / 27

## Slide 17
Спасибо за внимание
МФТИ · Старт в науку · 2026 · Ключников Александр
16 / 27

## Slide 18
Приложение
Дополнительные материалы для ответов на вопросы
17 / 27

## Slide 19
Готовый инструмент для лабораторных
Симулятор готов к использованию в учебном процессе — без установки, в браузере
01
Гало-орбиты
Параметрическое исследование:
период, замыкание, дрейф Якоби
02
Свободный возврат
Чувствительность к начальным
условиям, облёт Луны
03
Хаос и Ляпунов
Горизонт предсказуемости,
расхождение траекторий
04
Оптимизация тяги
Подбор окна включения
двигателя для манёвра
Браузерный доступ · Не требует установки · 7 готовых экспериментов · Открытый код
18 / 27

## Slide 20
Хаос у L1
Δv₀
10 м/с
Показатель Ляпунова λ
0.64 сут⁻¹
Горизонт предсказуемости
~2 суток
Направлений / время
16 / 30 сут
19 / 27

## Slide 21
Сравнение интеграторов
Дрейф интеграла Якоби, гало-орбита L1, dt = 30 с, T = 720 ч
Интегратор | Режим | Макс. дрейф
Эйлер | фикс. | 2.2 × 10⁻⁶
Верле полушаг. | фикс. | 1.1 × 10⁻⁶
Верле итерир. | фикс. | 3.8 × 10⁻¹¹
58 000×
по дрейфу Якоби
49 000×
по ошибке позиции
20 / 27

## Slide 22
Гало-орбита L1
Амплитуда Az
15 000 км
Период
293 ч (12.2 дня)
Замыкание
3.6 км
Дрейф Якоби
3.8 × 10⁻¹¹
21 / 27

## Slide 23
Свободный возврат
Пролёт Луны
3 399 км
Возврат к Земле
8 081 км
Время полёта
168 ч
+1 м/с → Δr Луна
+89 км
22 / 27

## Slide 24
Перелёт с тягой
Тяга / время
5 Н / 3 ч
Δv
108 м/с
Пролёт Луны
2 494 км
Топливо
18 кг (3.6%)
23 / 27

## Slide 25
Технический стек
3D-симулятор
JavaScript · Three.js
HTML · CSS
~1 500 строк
Эксперименты
Python · NumPy
SciPy (RK45 для валидации)
Matplotlib · 7 скриптов
Деплой
VPS Beget.com
1 vCPU · 1 GB RAM
NVMe SSD · 210 ₽/мес
Инструменты
Git · GitHub
Desmos (исследование L1–L5)
Python ~2 500 строк
Весь код написан с нуля · Three.js + Python + NumPy · VPS за 210 ₽/мес
24 / 27

## Slide 26
Список литературы
[1]
Szebehely V. Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies. Academic Press, 1967
[2]
Richardson D.L. Analytic construction of periodic orbits about the collinear points. Celestial Mechanics, 22(3), 1980
[3]
Hairer E., Lubich C., Wanner G. Geometric Numerical Integration. Springer, 2006
[4]
Koon W.S. et al. Dynamical Systems, the Three-Body Problem and Space Mission Design. Marsden Books, 2011
[5]
Farquhar R.W. The Control and Use of Libration-Point Satellites. NASA TR R-346, 1968
[6]
NASA. Apollo by the Numbers. NASA History Division — S-IVB TLI, free-return trajectories
25 / 27

## Slide 27
Эволюция проекта
Сен 2025
Мар 2026
1
Теория КОЗТТ
2
2D Python
3
3D Three.js
4
Verlet
5
Лагранж
6
Адапт. шаг
7
Траектории
8
Числ. эксп.
9
Публикация
7 месяцев: от теории до публикации на сайте
26 / 27